Bijlage 8	Berekening minimale oppervlakte kantoorvertrek

De minimale hoeveelheid vloeroppervlak die een kantoorvertrek moet hebben is te berekenen aan de hand van navolgende tabel:

| Element | Minimumoppervlakte |
| --- | --- |
| De medewerkers | 4 m2 voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 h per dag door een of meer medewerkers wordt gebruikt, inclusief ruimte voor een werkstoel en circulatie- en bewegingsruimte op de werkplek |
| De werktafel | 1 m2 voor een werkplek met LCD/TFT-beeldscherm of laptop |
|  | 1 m2 voor een lees/schrijfvlak |
|  | 2 m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen of gelijkwaardig |
| De kasten | 1 m2 voor elke vrijstaande kast |
|  | 0,5 m2 voor elk (verrijdbaar) ladeblok |
| De vergaderruimte | 2 m2 per persoon. (meer dan 6 personen) Gebruik van audiovisuele middelen (opstelling van en zichtlijnen naar) kan extra vloeroppervlak noodzakelijk maken |
| De overlegruimte | 1,5 m2 per persoon |

2 Bron Al-blad 7: ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’