## Slide 1: دليل بناء المأوى الطارئ
التصميم المعياري للمأوى هو هيكل مؤقت وقوي يعتمد على الألواح، مما يسمح بتمديده بسهولة لتلبية احتياجات المساحة المختلفة للأسر. يوفرالتصميم الحالي مساحة المعيشة فقط يمكن للأسر تكييفها وفقًا لاحتياجاتها.
يمكن تفكيكه ونقله بسرعة، مما يجعله مناسبًا للبيئات المؤقتة
يستغرق تركيب المأوى البالغ مساحته ١٧ مترًا مربعًا، والذي يستوعب ما يصل إلى ٥ أشخاص، عادةً حوالي يوم واحد، بواسطة عامل ماهر واحد وعاملين غير ماهرين. كما يمكن بناء هذا المأوى من خلال نهج تقوده الأسرة. ومع ذلك، قد تواجه الأسر الضعيفة، وخاصة تلك التي تحتاج إلى مساعدة جسدية، تحديات في التركيب الذاتي. يمكن تعديل التصميم لتلبية احتياجات الأسر المختلفة.
تم إعداد هذا المستند بمشاركة:
Notes: While the current design provides only the living space, its impact is maximized when complemented with distributions of non-food items (NFIs), WASH facilities, and designated cooking spaces.

## Slide 2
عدة المأوى الطارئ – المكونات الأساسية
شادر مشمع
المواصفات القياسية حسب UNHCR/IFRCالحجم القياسي ٦x٤متر)؛ قماش منسوج من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) مغلف من الجانبين بطبقة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة ((LDPE اللون: أبيض
٣ أغطية تستخدم للهيكل، ١ للأرضيات، ١ للتقسيم الداخلي
٥ قطع
منشار يدوي
متعدد الاستخدامات. طول النصل ٥٠٠ مم والطول الإجمالي حوالي ٦٤٠مم.
٨ أو ٩ أسنان لكل بوصة TPI))، أسنان صلبة مصنوعة من فولاذ مقسى ومصلب. مقبض غير قابل للكسر ونصل بنوعية جيدة.
٢ قطع
شاكوش مخلب
الوزن ٠٫٤٥ كغ، مقبض من الألياف الزجاجية (فايبرغلاس) أو المعدن، غير قابل للكسر. الراس مصنوع من الفولاذ المطروق. نوعية جيدة.
مشرط*
مشرط تقطيع مع شفرات، مناسب للأعمال الخفيفة والمتوسطة، وسهل الاستخدام.
١ قطع
* يُوصى بأن يتم وضع العناصر مثل المشرط، والتي قد تكون الموافقات عليها غير مؤكدة، على منصات منفصلة.
براغي
براغي خشبية مجلفنة بطول ٣٥ مم لتثبيت المفصلات على الإطارات الخشبية. يجب أن تتطابق البراغي مع نوع المفصلة .
ملاحظة: قد تأتي المفصلات مع براغيها الخاصة في العبوة.
24 قطع
مفصلات ٧٥ مم
مفصلات فولاذية مجلفنة مقاومة للصدأ، مناسبة للنوافذ والأبواب الخشبية. تثبت المفصلات باستخدام براغي مناسبة. (٢ أزواج للنوافذ،
٢ أزواج للأبواب).
دعامة خشبية
قطع خشب للبناء (٥ قطع بقياس ٢٫٥ × ٥ سم وبطول ٢٫٤ متر)، مربعة الشكل، نوعية ممتازة وخالية من العقد، الحد الادنى للكثافة: ٣٧٠ كغ/م³، غير معالجة. خشب مصنّف بدرجة C16 أو C24
مسامير بطول ٥٠ ملم
حديد مجلفن ساخن، مخصص للأخشاب، بطول ٥ سم (٢ إنش)، يُستخدم لوصل الهياكل الإنشائية وتثبيت الألواح الخشبية.
٢ كغ
متر قياس
متر قياس من الحديد 3 أمتار, مدرجة بالسنتيمترات.
4 أزواج
٩٤ قطع
حبل ٦ ملم
حبل بولي بروبلين، بقطر٦ ملم، لا يقل عن ٣ خيوط، مجدول
٣٠ متر
مجرفة
رأس مدبب مصنوع من الفولاذ المطروق المعالج حرارياً والمقسى. مزود بمقبض. الطول الإجمالي: من 100 إلى 110 سم (جودة عالية).
١ قطع
١ قطع
١ قطع

## Slide 3
عدة صيانة مأوى الطوارئ –مكوّنات الصيانة
كماشات كماشات متعددة الاستخدامات بطول ١٥٠ مم، وفك بطول ٣٤مم
١ قطعة
سلك ربط مُجلفن، قطر ١٫ ٥مم، على شكل لفّة
٢٥ م
لفة بلاستيكية بسماكة ٠٫٣ مم، حتى ٥٠ مترًا مربعًا لكل مأوى. العرض الأدنى ٤ أمتار.
٥٠ م²
شنطة من قماش خيش سميك مقاوم للماء، بمسكات قوية وسحاب نايلون قوي، بتتحمّل وزن لحد ٥٠ كغ – مناسبة لتوزيع الأغراض.
شريط لاصق شريط لاصق قوي بطول ٢٥متر، مقاوم للماء. متانة عالية جدًا٥٠مم
٢ لفة
إبرة خياطة منحنية، بطول ١٢٧ مم وسمك ١٫٨ مم، حجم الفتحة ١ × ٧ مم.
٣٠ م
حبل٣ ملم بولي بروبيلين، قطر 3مم،٣ فروع على الأقل، ملتوي
٣٠ م
١ قطعة
أكياس الرمل*
أكياس فارغة من قماش منسوج من البولي بروبيلين أو البولي إيثيلين، بحجم ٥٠ سم × ٨٠ سم، بحد أدنى ٨٠ جم/م². تستوعب حوالي ٢٥–٣٠ كجم من الرمل أو التربة.
* إذا لم يكن من الممكن شراء أكياس الرمل، يمكن للشركاء التنسيق مع مجموعة الأمن الغذائي للحصول على أكياس الطحين.
٢١ قطعة / طبقة
- صفحة ٣ -

## Slide 4
٨ ١٫ م: تثبيت الشادرعلى الجمالونات
٨ ١٫ م: إطار الباب
٦٠سم: تثبيت الشادرعلى الجدران
١٫٢ م: فتحات النوافذ
فتحات النوافذ
متطلبات المواد الأساسيّة |  | 
كميّة الشادر | كميّة الخشب | مكوّنات المأوى
٢ | الألواح: ٥٤، الأبواب: ٣، النوافذ: ٤، غطاء التثبيت: ٤، دعامات الزاوية: ١ | الجدران
١ | الجمالون (عدد ٥): ١٥، العارضة:٢ ، دعامات الجمالونات:١ ، تثبيت الشادر: ١٠ | االسقف
١ | — | الأرضيّة
١ | — | الحاجز الدّاخلي
٥ | ٩٤ | الإجمالي
عدد المسامير: ٢ كغ |  | 
- صفحة ٤ -
١٫٢ م: فتحات النوافذ
٥٠سم: تثبيت الشادرعلى الجدران
٦٠ سم
دعامات الزوايا، الباب، الوسط / العرق الخشبي، تثبيت الشادر ، التثبيت الأرضي
٢٫٤ متر: فاصل غرفة (عدد ٢)
٦٠ سم
٦٠ سم
٦٠ سم

## Slide 5: طريقة بناء ألواح الجدران
الطرف الأرفع ٢٫٥ سم
مسامير بطول ٥ سم
١. رتّب قطع الخشب وضعها على الطرف الأرفع ثم ثبّتها مع بعضها باستخدام مسامير بطول ٥سم
٢. للتأكد من أن اللوح مربع: قم بقياس القطرين، يجب أن يكونا متساويين.
٥. ثبّت الشادر باستخدام مسامير بطول ٥سم من خلال عوارض خشبية بطول ٢٫٤ متر، ويجب أن تكون المسافة بين المسامير ٣٠ سم على الأقل. بعد ذلك، ثبّت عوارض خشبية أفقية بطول ٥٠ سم فوق الشادر.
//
//
//
//
٤. مدّ الشادر فوق الإطار، مع ترك ١٠ سم خارج الحافة السفلية للإطار لتجنّب تسرب المياه والمساعدة في التثبيت.
٣٠سم
أ= ٢٫٤ م
أ
٣. أضف دعامات مؤقتة (بأي حجم) لتثبيت اللوحة بشكل مربع، ثم اقلبها لتثبيت القماش المشمع.
اقلبه
تدعيم مؤقت
مسامير بطول ٥سم
لوح تغطية بطول ٢٫٤م
لوح حافة بعرض ١٠ سم
لوح تغطية بطول ٥٠ سم
٢٫٥ سم
٥ سم
صُمم الإطار على شكل مقطع على شكل حرف T مما يجعله قوياً
يجب شد القماش المشمع بإحكام للحفاظ على الشكل المربع للهيكل، بدون المبالغة في شد الأحكام لدرجة تقوس الخشب.
٢٫٥ سم
٣٠ سم
٣٠ سم
قبل البدء في بناء المأوى، يجب دائمًا تنظيف المنطقة من الحطام والصخور والنباتات، وتسوية الأرض لإنشاء قاعدة مستقرة وآمنة.
أ
أ
- صفحة ٥ -
أ= ٢٫٤ م

## Slide 6
حجم الأسرة (عدد الأشخاص)
٥
مساحة المأوى) م(²
٤٫٨×٣٫٦ = ١٧٫٢ م²
اللوح ١ – ٨ قطع خشب
اللوح ٢ – ٧ قطع خشب
اللوح ٣ – لوح نافذة* – ٨ قطع خشب إطار النافذة: ٢ قطع خشب
٩٠ سم
٢٫٤ م
١٫٢ م
١٫٢ م
١٫٢ م
١٫٢ م
١٫٢ م
٢٫٤ م
٣٠ سم
تفاصيل ألواح الجدران
مستوى الأرضية
٣٫٦ م
اللوح ١
اللوح ٢
اللوح ٣
اللوح ٤
اللوح ٥
اللوح ١
اللوح ٣
اللوح ٤
٤٫٨ م
*يُنصَح بأن تختار الأسر أحجام الأبواب والنوافذ بما يتناسب مع احتياجاتها من الخصوصية والأمان.
اغرس الأعمدة بعمق٣٠ سم، مع الحفاظ على ارتفاع داخلي قدره ٢٫١م
ثبّت مصاريع الأبواب والنوافذ باستخدام المفصلات والبراغي
يمكن إضافة حواجز داخلية متحرّكة باستخدام الشادر.
١٧٫٢ م²
اللوح ٤ – ٤ قطع خشب
اللوح ٥ – لوح باب – ٧ قطع خشب إطار الباب: ٣ قطع خشب
مستوى الأرضية
١٫٢ م
٢٫٤ م
١٫٢ م
٨٨ سم
٣٠ سم
- صفحة ٦ -

## Slide 7
ارفع الألواح معا
كيف يتم ربط الزاوية؟
ثبّت الزوايا بإحكام باستخدام خمسِ مساميرَ بطول ٥ سم.
زاوية المأوى منظور علوي
30 سم
مسامير بطول ٥ سم
اللوح ١
أ.قرّب اللوح رقم ٢ من اللوح رقم ١
لوح التغطية للوح ١
الشادر
اللوح ٢
ب.صِل الألواح معًا بتثبيت العوارض بالمسامير
مسامير بطول ٥ سم
ج.ثبّت العوارض الخشبية بالمسامير بعد رفع الألواح
اللوح ١
اللوح ٢
حافة = ١٠ سم
ألواح الجدران
اللوح ١
اللوح ٢
تحقق من أن المأوى مربع الشكل: قم بقياس القطرين يجب أن يكونا متطابقين.
أضِف إطارات للباب والنافذة:* باباً بمفصلات جانبية، ونافذتين تُثبَّتان من الأعلى تعملان كمظلّة توفّر الخصوصية والحماية من الطقس وأشعة الشمس
*يمكن للأسر إضافة شبك للحماية من الحشرات وتعزيز الخصوصية. ويمكن أيضًا تركيب مظلات فوق النوافذ والأبواب للتقليل من تسرب مياه الأمطار.
أضف دعامة في الزوايا
- صفحة ٧ -

## Slide 8
٢٫٤ م
٢٫٤ م
سقف مائل
استخدم قطعتين بطول 2.4 متر كعارضة السقف.
تقوم بربط الهياكل وتدعم الغطاء البلاستيكي.
يجب تثبيت دعامات قطرية، واحدة في كلا الطرفين. يتم تثبيتها على الجانب السفلي من الدعامتين الأولى والثانية و الدعامتين الأخيرتين.
الشادر
لوح التغطية
جملون
لوح الجدار
مسامير بطول ٥ سم
لضمان الاتساق وتوفير الوقت، قم ببناء جميع الدعامات في وقت واحد من خلال تكديسها واحدة فوق الأخرى أو استخدام إحداها كقالب.
يضمن هذا النهج أن تكون كل دعامة متطابقة ويقلل من مخاطر الأخطاء أثناء عملية التجميع.
تفصيل توصيل الخشب ١
١٫٨ م
٢٫٤ م
14°
٣٫٦ م
٢٧ سم
الخيار ٢
تضاعَف القطع الخشبية الأفقية، قطعة على كل جانب
الخيار ٣
يمكن استخدام علب الصفيح المستعملة لعمل وصلات قوية عند عدم توفّر ألواح OSB أو الخشب الرقائقي
الخيار ١
ألواح تقوية من خشبOSB
أو الخشب الرقائقي للحصول على وصلات أكثر متانة
- صفحة ٨ -

## Slide 9
لوح تغطية السقف
لوح تغطية الجدار
لوح الجدار
٣٠ سم
مسامير بطول ٥ سم
غطاء السقف المائل
الطية الأولى:
اطوِ الحافة اليسرى باتجاه خط الوسط. كرر ذلك مع الحافة اليمنى.
الطية الثانية:
اطوِ الجانبين مرة أخرى نحو الوسط.
وأخيراً:
اطوِ الجزء العلوي والسفلي نحو الوسط كما هو موضح.
٢. ارفع الشادر المطوي وضعه في منتصف السقف. قم بفرد الشادر تدريجيًا فوق هيكل السقف.
١. قم بطي القماش المشمع لتسهيل رفعه إلى السطح
٣. أضف ألواح خشبية لتثبيت الشادر على الجمالونات. استخدم القطع القصيرة لتثبيت الشادر على أعلى الجدران بواسطة المسامير.
تفصيل توصيل الخشب ٢
٥٠-٦٠ سم قطع قصيرة
الخشب الأفقي العلوي في إطار الجدار
أضف مظلة مائلة فوق الباب لمنع دخول مياه الأمطار. إذا كانت هناك مساحة كافية، قم بتمديد المظلة إلى الجانبين لإنشاء مساحة طهي محمية.
أضف قطع خشبية بطول ٥٠-٦٠ سم لتثبيت الشادر على السقف.
الشادر
- صفحة ٩ -

## Slide 10: رفع أرضية المأوى
غطاء للأرضية )شادر/سجادة(
طبقة بلاستيكية تعمل كغشاء عازل للرطوبة
الرمل ٢٠ سم
اغرس الأعمدة بعمق ٣٠ سم. وادفن حواف الشادر في الأرض بعمق ١٠ سم.
الأرضية وتثبيت المأوى
٣٠ سم
الشادر
ارفع الأرضية بمقدار ٢٠ سم باستخدام رملٍ مضغوط، وضع أكياس الرمل حول المأوى لمنع دخول مياه الأمطار.
الخارج
الرمل بارتفاع ٢٠ سم
الشادر: طبقة عازلة للرطوبة فوق الأرضية المرتفعة
إذا توفّرت المواد، فمن الجيد إنشاء أرضية مرتفعة داخل المأوى تُحافِظ على جفافها وتُغطّى بطبقة بلاستيكية تعمل كغشاء عازل للرطوبة
10 cm
- صفحة ١٠ -

## Slide 11: وصلة الشادر مع الخشب
المسامير العادية يمكن أن تنسحب بسهولة من الغطاء البلاستيكي لأنها ذات رؤوس صغيرة
يمكن تحسين المسامير العادية عن طريق ثنيها أو دقها من خلال ورقة بلاستيكية مطوية أو حبل. يمكن أيضًا استخدام دبابيس سياج على شكل حرف U
يمكن تحسين المسامير العادية باستخدام حلقة مطاطية أو أغطية زجاجات (الجانب الحاد منها بعيدا عن الشادر) لتوزيع الحمل بديلًا عن ذلك، يمكن استخدام المسامير ذات الرأس العريض
استخدام شرائح خشبية يُعدّ وسيلة جيدة جدًا لتوزيع الحمولة
يجب طيّ الغطاء البلاستيكي على نفسه في نقاط التثبيت لتقويتها
يجب على قدر الإمكان تثبيت المشمّع على جميع الحواف لتوزيع الحمولة
المرجع “Shelter Cluster website, Hurricane Beryl 2024 - Regional Response, Fixing tarpaulin” and “OXFAM Technical Brief – Plastic sheeting use and procurement in humanitarian relief”
استخدام شرائح خشبية
لفّ الشادرحول لوح خشبي
مسمار سقف مع حلقة مطاطية
مسمار مع قطعة خشب
مسمار واحد
وزّع الحمل
مسمار مع غطاء زجاجة
أضعف
أقوى
مجرد الحصول على شادر عالي الجودة، من الضروري تثبيته بطريقة:
توزّع الحمل،
تمنع الاهتزاز،
تتجنب نقاط الاحتكاك،
تحدّ من تراكم الحرارة.
ولتجنب التمزق، يجب توزيع نقاط التثبيت على مساحة واسعة.
نصيحة مفيدة
تساعد الوصلات الموضحة أعلاه أيضًا في إحكام إغلاق رؤوس المسامير باستخدام الشادر المطوي، والحلقات المطاطية، وأغطية الزجاجات، وقطع الخشب الصغيرة، أو الألواح الخشبية، مما يقلل من خطر تسرب المياه من السقف. وعند توفرها، يمكن استخدام البراغي المزودة بحلقات مطاطية لتحسين الإحكام..
- صفحة ١١ -

## Slide 12
امتدادات المأوى المعيارية لتلبية احتياجات المساحة
يتيح التصميم المعياري للمأوى تمديده بسهولة لاستيعاب متطلبات الأسر الأكبر حجماً.
يجب ألّا يزيد عرض المأوى عن ٣٫٦ م لضمان الاستقرار الإنشائي، بينما يمكن تعديل الطول حسب الحاجة.
في القسم التالي، سنستعرض نماذج قابلة للتكيّف تسمح بإضافات تدريجية باستخدام نظام الألواح نفسه الموصوف في الصفحة ٥.
٣٫٦ م
٣٫٦ م
٣٫٦ م
٧٫٢ م
 | ٦–٧ أشخاص | ٣–٤ أشخاص | حجم الأسرة
 | ٧٫٢ × ٣٫٦ = ٢٦ م² | ٣٫٦ × ٣٫٦ = ١٣ م² | حجم المأوى
- صفحة ١٢ -

## Slide 13
متطلبات المواد الأساسيّة |  | 
كميّة الشادر | كميّة الخشب | مكوّنات المأوى
٢ | ألواح: ٤٧، باب: ٣، نوافذ: ٤، تثبيت شادر الجدار: ٣،دعامات الزوايا: ١ | الجدران
١ | الجمالون)عدد ٤): ١٢، العارضة: ١٫٥، دعامات الجمالونات: ١، تثبيت شادر السقف: ٨ | السقف
١ | — | الأرضية
١ | — | الحاجز الداخلي
٥ | ٨١ | الإجمالي
عدد المسامير: ٢ كغ |  | 
حجم الأسرة | حجم المأوى
٣ | ٣٫٦ × ٣٫٦ = ١٣ م²
٤ | 
اللوح ١
اللوح ٤
اللوح ٣
اللوح ٤
اللوح ٥
اللوح ٤
٣٫٦ م
٣٫٦ م
اللوح ٣
اللوح ٤
١٣ م²
- صفحة ١٣ -
*يُنصَح بأن تختار الأسر أحجام الأبواب والنوافذ بما يتناسب مع احتياجاتها من الخصوصية والأمان.

## Slide 14
متطلبات المواد الأساسيّة |  | 
كميّة الشادر | كميّة الخشب | مكوّنات المأوى
٢ | ألواح: ٦٨، باب: ٣، نوافذ: ٤، تثبيت شادر الجدار: ٦،دعامات الزوايا: ١ | الجدران
٢ | الجمالونات (عدد ٧): ٢١، العارضة: ٣، دعامات الجمالونات: ١، تثبيت شادر السقف: ١٤ | السقف
٢ | — | الأرضية
١ | — | الحاجز الداخلي
٧ | ١٢١ | الإجمالي
عدد المسامير: ٢٫٥ كغ |  | 
حجم الأسرة | حجم المأوى
٦ | ٧٫٢ × ٣٫٦ = ٢٦ م²
٧ | 
٢٦ م²
اللوح ١
اللوح ٢
اللوح ٣
اللوح ٤
٧٫٢ م
اللوح ٢
٣٫٦ م
اللوح ٣
اللوح ٤
اللوح ١
اللوح ٥
اللوح ٢
Panel 1 – 8 timbers
- صفحة ١٤ -
*يُنصَح بأن تختار الأسر أحجام الأبواب والنوافذ بما يتناسب مع احتياجاتها من الخصوصية والأمان.